## Slide 1
Application Team 박현도, 이의천, 이종원, 최의진
IoT 다목적 알림
&
농지 관리 시스템

## Slide 2
현재 수위 정보
현재 습도 정보
동작감지 정보
이미지 캡처 정보
실시간 영상 정보
습도 설정 정보
경보 설정 정보
캡처 설정 정보
<Smart phone>
<Controller>
Speaker
humidity sensor
Webcam
queue
휴대폰과 통신이 두절된 경우를 대비하여,
queue에 데이터를 저장해뒀다가 연결되면 전송
DB에 기록
날씨 정보
water level sensor

## Slide 3
APP
<input>
습도정보
<input>
모션정보
< input >
성장정보
<user>
조절할 습도 입력
<user>
모션 감지 영상 확인
<output>
습도정보
<system>
DB에 기록
센서 이상시, 푸시로 알림
<input>
영상정보
<output>
경보정보
<user>
경보 신호 선택: TTS, 사이렌
경보 방식 선택: app, 컨트롤러
<user>
전체 영상 확인
전면 영상 확인
<input>
수위정보
<system>
DB에 기록
센서 이상시, 푸시로 알림
<input>
날씨정보
<system>
DB에 기록
우천 예고 시, 푸시로 알림
<user>
지역 입력
<system>
DB에 기록
푸시로 알림
<system>
DB에 기록
푸시로 알림
<system>
푸시 ON/OFF 설정
<user>
자동 캡처 ON/OFF/주기
<output>
캡처정보

## Slide 4
< input-app >
캡처정보
<output-sensor>
습도정보
<system>
목표 습도 변경
<input-app>
경보정보
<system>
정해진 주기에 따라 캡처
<output-app>
성장정보
Controller
<input – sensor>
습도정보
<input – sensor>
수위정보
<input – sensor>
영상정보
<output-app>
수위정보
<output-sensor>
경보정보
<system>
TTS는 인터넷 연결 상태에서만 가능
<system>
현재 습도 변경
<system>
에러 시 경고
<output-app>
습도정보
<system>
현재 습도 변경
<input – sensor>
모션정보
<system>
모션 감지 시 저장
<output-app>
모션정보
<output-app>
영상정보
<input – app>
습도정보

## Slide 5
APP
Controller
port 3022: [습도,경보,캡처]
습도 -목표 습도(0~100)
경보 -사이렌 울리기(0: 안 울림, 1: 울림)
모터 -스프링쿨러 강제가동(0: 기본, 1: 가동)
캡처 -식물 사진 캡처(22)
port 3022: [습도,T이상,S이상]
port 3023: 캡처영상(모션감지 시)
port 3024: 캡처사진(일정주기)
습도 -현재 습도(0~100)
T이상 -수위센서 이상 여부(0: 정상, 1: 이상)
S이상 -스프링쿨러 이상 여부 (0: 정상, 1: 이상)
모션 -모션감지 여부 (0: 기본, 1:감지)
<<IPv4 TCP Socket >>

## Slide 6
APP
Controller
main thread
(유지)
receive thread
(유지)
send thread
(단기)
main thread
(유지)
receive thread
(유지)
send thread
(유지)
video receive thread
(단기)
picture receive thread (단기)
video send thread
(단기)
picture send thread
(장기)
connect thread
(단기)
connect thread
(단기)
motion thread
(유지)
sound send thread
(단기)
sensor
sensor thread
(유지)

## Slide 7
Android
UX / UI
Database
Network
Figma
SQLite
IPv4 TCP
Socket
Video Stream
MJPEG
HTTP
기술

## Slide 8
자동모드 터치 시,
논 수위 혹은 밭 습도 지정창이 나오며,
지정한대로 자동조절
버튼의 색깔 차이를 통해 켜져 있는지, 꺼져 있는지 표시
<앱 _시작화면>
<로그>
2022-07-12 15:30 논 수위 자동조절
~~
~~
논 수위: ~~ m
밭 습도: ~~%
수위 표시와 동시에,
직관적으로 알 수 있게
그림으로도 표현
논 깊이 정보를 사전에 입력해줘야 함
+ m 단위 대신 cm으로
환경설정에서 수정 가능
[해야할 일]
UI
-화면 디자인
-버튼 터치 시 이동 구현
Logic
-네트워크 통신
-정보 DB 구축
※바탕화면 위젯은 다른 기능 완성 후
시간 남으면 구현해보는걸로..
사용법
터치 시, 튜토리얼 실행
터치 시, 시간순에 따른 전체 로그 확인 가능
-필터링 기능,특정 로그의 알림 on/off 설정 기능 필요
응시
자동조절
수위조절
논 깊이 설정
자동조절
습도조절
조절 터치 시,
조정할 수치 지정창이 나오며, 지정한대로 조절
켜짐: 0.3m
꺼짐: -
날씨: ☀
터치 시, 주간 날씨 정보 출력 from 기상청
+ 습도센서를 통해 실제 현장에 비가 오는지를 파악하며, 기상청 정보보다 센서 정보를 우선함, 비가 오면 해당 시간의 영상정보를 별도로 기록
+ 날씨로그 기록, 비 알림 설정
환경설정
스피커
카메라

## Slide 9
https://github.com/dmlcjs0327/2022_JARVIS_ANDROID

## Slide 10
Language : Kotlin